## Slide 1
Outra técnica de sintonia de controlador

## Slide 2
Processo com controlador de S atuando
Arquivos bio.mdl , bior.m , Ftransf.m , objetivo.m e reator.jpg

## Slide 3
A importância da sintonia do controlador

## Slide 4
A importância da sintonia do controlador

## Slide 5
Usando a tabela vamos sintonizar o controlador
Kc: controlador
K: processo
c
c
Rivera et al.
Seborg (Process and Dynamic Control)

## Slide 6
Perturbando a vazão

## Slide 7
Para modelar a resposta do sistema tenho que mandar os
resultados para o workspace do Matlab
Qual função de transferência descreve essa resposta?

## Slide 8
Mandando os dados para o workspace
S = time: [2007x1 double]
signals: [1x1 struct]
blockName: 'bio/Substrato'
S.signals
values: [2007x1 double]
dimensions: 1
label: ''
Sdados=S.signals.values;
Xdados=X.signals.values;
tout=S.time;

## Slide 9
Transforma em variável desvio
Remove o estado estacionário:
% X
X=X-1;
% S
S=S-1.5;
%Visualiza:
figure(1);
plot(tempo,X);
title('X');
figure(2);
plot(tempo,S);
title('S');

## Slide 10
Transforma em variável desvio
Remove o tempo anterior a perturbação (tempo<100):
%Acha o elemento que representa o instante
% de aplicacao do pulso
elemento=find(tempo>99.9 & tempo<100.1);
elemento=elemento(1);
%Apaga tudo que existe antes desse instante
tempo(1:elemento,:)=[];
S(1:elemento,:)=[];
X(1:elemento,:)=[];
%Visualiza:
figure(3);
plot(tempo,X);
title('X');
figure(4);
plot(tempo,S);
title('S');

## Slide 11
Transforma em variável desvio
Corrige a escala de tempo:
%Corrige a escala de tempo:
tempo=tempo-100;
%Visualiza:
figure(5);
plot(tempo,X);
title('X');
figure(6);
plot(tempo,S);
title('S');

## Slide 12
Funções de transferência
%Seleção do Modelo
modelo = menu('Seleção do Modelo ',...
'1a. Ordem com Tempo Morto (linha G - tabela 121) ',...
'Lead-Lag com Tempo Morto (linha P - tabela 121) ',...
'2a. Ordem com Tempo Morto (linha Q - tabela 121) ',...
'1 Polo, 2 Zeros com Tempo Morto (linha K - tabela 121) ',...
'1a. Ordem (linha A - tabela 121) ',...
'Integrador (linha E - tabela 121) ',...
'Integrador com tempo morto (linha M tabela 121) ',...
'Linha O Tabela 121 ',...
'Linha F Tabela 121 ',...
'Linha B Tabela 121 ');

## Slide 13
elseif modelo==5
Tau=input('Tau = ');
K =input('K = ');
X0= [Tau K];
vlb=[0.01 -100];%limite inferior para o parametro otimizado
vub=100*ones(2,1);%limite superior para o parametro otimizado
Funções de transferência: 1a ordem sem tempo morto

## Slide 14
Ajustando os parâmetros do modelo
%Ajusta a opçao de visualizacao:
% OPTIONS(1)-Display parameter (Default:0). 1 displays some results.
opcao=foptions;
opcao(1)=1;
%Chama o otimizador:
y=S; %dados a serem ajustados
Xotimo=constr('objetivo',X0,opcao,vlb,vub,[],degrau,y,tempo,modelo)
Otimizador multi-variável com restrições
Dados experimentais
Modelo a ser usado
Otimizador retorna o valor ótimo dos parâmetros de ajuste
Degrau (desvio)

## Slide 15
elseif modelo == 5
% MODELO: PRIMEIRA ORDEM (LINHA A, Tabela 121)
% 1 Ganho
% Y(s)= --- ------------
% s (Tau*s+1)
% ilaplace((1/s)*(k/(tau*s+1)))
Tau = X(1);
Ganho = X(2);
ycalc = degrau*Ganho*(1-exp(-tempo/Tau));
Ajustando os parâmetros do modelo
Função objetivo:
Calculado pelo ajuste do modelo. Será comparado
com os dados experimentais de modo a minimizar
a diferença entre o calculado e o medido.
A perturbação aplicada ao sistema
é degrau, logo a função de transferência
do modelo deve ser multiplicada pelo degrau.
Modelo de primeira ordem sem tempo morto
Parâmetros a serem ajustados pelo
otimizador.

## Slide 16
Ajustando os parâmetros do modelo
elseif modelo == 5
% MODELO: PRIMEIRA ORDEM (LINHA A, Tabela 121)
% 1 Ganho
% Y(s)= --- ------------
% s (Tau*s+1)
% ilaplace((1/s)*(k/(tau*s+1)))
Tau = X(1);
Ganho = X(2);
ycalc = degrau*Ganho*(1-exp(-tempo/Tau));
Função objetivo:
syms s k tau
ilaplace((1/s)*(k/(tau*s+1)))
Use a tabela de transformada
de Laplace.
DICA: Usando a toolbox simbólica do Matlab:

## Slide 17
Ajustando os parâmetros do modelo
%Calculo do erro (diferença entre o valor experimental e o valor calculado)
fobj=(y-ycalc)'*(y-ycalc);
%Grafico de acompanhamento do ajuste
plot(tempo,y,'*',tempo,ycalc,'m')
title(['X = [' num2str(X) ']; FObj = ' num2str(fobj)] )
drawnow

## Slide 18
Resultado do otimizador:
Xotimo = 2.6854 -1.1602

K
Ajuste do controlador
Kc . K = tau / tauc
Kc = tau / (K . tauc)
K controlador